## Slide 1
1.2 半导体二极管
1.2.1
半导体二极管的结构类型
1.2.2
半导体二极管的伏安特性曲线
1.2.3
半导体二极管的参数
1.2.4
二极管电路的分析和应用举例
1.2.5
稳压二极管

## Slide 2
1.2.1 半导体二极管的结构类型
在PN结上加上引线和封装，就成为一个二极管。二极管按结构分有点接触型、面接触型和平面型三大类。它们的结构示意图如图01.11所示。
(1) 点接触型二极管—
PN结面积小，结电容小，
用于检波和变频等高频电路。
(a)点接触型
图 01.11 二极管的结构示意图

## Slide 3
图 01.11 二极管的结构示意图
(c)平面型
(3) 平面型二极管—
往往用于集成电路制造工
艺中。PN 结面积可大可小，用
于高频整流和开关电路中。
(2) 面接触型二极管—
PN结面积大，用
于工频大电流整流电路。
(b)面接触型

## Slide 4
1.2.2 半导体二极管的伏安特性曲线
式中IS 为反向饱和电流，V 为二极管两端的电压降，VT =kT/q 称为温度的电压当量，k为玻耳兹曼常数，q 为电子电荷量，T 为热力学温度。对于室温（相当T=300 K），则有VT=26 mV。
半导体二极管的伏安特性曲线如图01.12所示。处于第一象限的是正向伏安特性曲线，处于第三象限的是反向伏安特性曲线。根据理论推导，二极管的伏安特性曲线可用下式表示
(1.1)

## Slide 5
图 01.12 二极管的伏安特性曲线
图示

## Slide 6
(1) 正向特性
硅二极管的死区电压Vth=0.5 V左右，
锗二极管的死区电压Vth=0.1 V左右。
当0＜V＜Vth时，正向电流为零，Vth称为死区电压或开启电压。
当V＞0即处于正向特性区域。
正向区又分为两段：
当V＞Vth时，开始出现正向电流，并按指数规律增长。

## Slide 7
(2) 反向特性
当V＜0时，即处于反向特性区域。
反向区也分两个区域：
当VBR＜V＜0时，反向电流很小，且基本不随反向电压的变化而变化，此时的反向电流也称反向饱和电流IS 。
当V≥VBR时，反向电流急剧增加，VBR称为反向击穿电压 。

## Slide 8
在反向区，硅二极管和锗二极管的特性有所不同。
硅二极管的反向击穿特性比较硬、比较陡，反向饱和电流也很小；锗二极管的反向击穿特性比较软，过渡比较圆滑，反向饱和电流较大。
从击穿的机理上看，硅二极管若|VBR|≥7V时,
主要是雪崩击穿；若|VBR|≤4V时, 则主要是齐纳击
穿。当在4V～7V之间两种击穿都有，有可能获得
零温度系数点。

## Slide 9
半导体二极管的温度特性
温度对二极管的性能有较大的影响，温度升高时，反向电流将呈指数规律增加，如硅二极管温度每增加8℃，反向电流将约增加一倍；锗二极管温度每增加12℃，反向电流大约增加一倍。
另外，温度升高时，二极管的正向压降将减
小，每增加1℃，正向压降VF(VD)大约减小2mV，
即具有负的温度系数。这些可以从图01.13所示
二极管的伏安特性曲线上看出。

## Slide 10
图 01.13 温度对二极管伏安特性曲线的影响
图示

## Slide 11
1.2.3 半导体二极管的参数
半导体二极管的参数包括最大整流电流IF、反向击穿电压VBR、最大反向工作电压VRM、反向电流IR、最高工作频率fmax和结电容Cj等。几个主要的参数介绍如下：
(1) 最大整流电流IF——
二极管长期连续工
作时，允许通过二
极管的最大整流
电流的平均值。
(2) 反向击穿电压VBR———
和最大反向工作电压VRM
二极管反向电流
急剧增加时对应的反向
电压值称为反向击穿
电压VBR。
为安全计，在实际
工作时，最大反向工作电压
VRM一般只按反向击穿电压
VBR的一半计算。

## Slide 12
(3) 反向电流IR
(4) 正向压降VF
(5) 动态电阻rd
在室温下，在规定的反向电压下，一般是最大反向工作电压下的反向电流值。硅二极管的反向电流一般在纳安(nA)级；锗二极管在微安(A)级。
在规定的正向电流下，二极管的正向电压降。小电流硅二极管的正向压降在中等电流水平下，约0.6～0.8V；锗二极管约0.2～0.3V。
反映了二极管正向特性曲线斜率的倒数。显然， rd与工作电流的大小有关，即
rd =VF /IF

## Slide 13
1.2.4 二极管电路的分析和应用举例
一 二极管电路的分析
二 应用电路举例
1 单向限幅电路
2 双向限幅电路

## Slide 14
1.2.5 稳压二极管
稳压二极管是应用在反向击穿区的特殊硅二极管。稳压二极管的伏安特性曲线与硅二极管的伏安特性曲线完全一样，稳压二极管伏安特性曲线的反向区、符号和典型应用电路如图01.14所示。
图见下页

## Slide 15
图 01.14 稳压二极管的伏安特性
(a)符号 (b) 伏安特性 (c)应用电路
(b)
(c)
(a)
图示

## Slide 16
从稳压二极管的伏安特性曲线上可以确定稳压二极管的参数。
(1) 稳定电压VZ ——
(2) 动态电阻rZ ——
在规定的稳压管反向工作电流IZ下，所对应的反向工作电压。
其概念与一般二极管的动态电阻相同，只不过稳压二极管的动态电阻是从它的反向特性上求取的。 rZ愈小，反映稳压管的击穿特性愈陡。
rZ =VZ /IZ

## Slide 17
(3) 最大耗散功率 PZM ——
稳压管的最大功率损耗取决于PN结的面积和散热等条件。反向工作时PN结的功率损耗为 PZ= VZ IZ，由 PZM和VZ可以决定IZmax。
(4) 最大稳定工作电流
IZmax 和最小稳定工作
电流IZmin —————
稳压管的最大稳定工作电流取决于最大耗散功率，即PZmax =VZIZmax 。而Izmin对应VZmin。 若IZ＜IZmin则不能稳压。

## Slide 18
稳压二极管在工作时应反接，并串入一只电阻。
电阻的作用一是起限流作用，以保护稳压管；其次是当输入电压或负载电流变化时，通过该电阻上电压降的变化，取出误差信号以调节稳压管的工作电流，从而起到稳压作用。

## Slide 19
1.3.5 半导体二极管的型号
国家标准对半导体器件型号的命名举例如下：

## Slide 20
半导体二极管图片

## Slide 21
半导体二极管图片

## Slide 22
半导体二极管图片