## Slide 1: 1.3 双极型半导体三极管
1.3.1 双极型半导体三极管的基本结构
1.3.2 双极型半导体三极管的伏安特性
1.3.3 半导体三极管的参数
* 半导体三极管的型号

## Slide 2: 1.3.1 双极型半导体三极管的基本结构
双极型半导体三极管的结构示意图如图02.01所示。
它有两种类型:NPN型和PNP型。
图 02.01 两种极性的双极型三极管
e-b间的PN结称为发射结(Je)
c-b间的PN结称为集电结(Jc)
中间部分称为基区，连上电极称为基极，
用B或b表示（Base）；
一侧称为发射区，电极称为发射极，
用E或e表示（Emitter）；
另一侧称为集电区和集电极，
用C或c表示（Collector）。

## Slide 3
双极型三极管的符号在图的下方给出，发射极的箭头代表发射极电流的实际方向。
从外表上看两个N区,(或两个P区)是对称的，实际上发射区的掺杂浓度大，集电区掺杂浓度低，且集电结面积大。基区要制造得很薄，其厚度一般在几个微米至几十个微米。

## Slide 4
三种组态
双极型三极管有三个电极，其中两个可以作为输入, 两个可以作为输出，这样必然有一个电极是公共电极。三种接法也称三种组态，见图02.03。
共集电极接法，集电极作为公共电极，用CC表示;
共基极接法，基极作为公共电极，用CB表示。
共发射极接法，发射极作为公共电极，用CE表示；
图 02.03 三极管的三种组态

## Slide 5: 电流分配与控制
双极型半导体三极管在工作时一定要加上适当的直流偏置电压。
若在放大工作状态：发射结加正向电压，集电结加反向电压。
现以 NPN型三极管的放大状态为例，来说明三极管内部的电流关系， 见图02.02。(动画2-1)
图 02.02 双极型三极管的电流传输关系

## Slide 6
发射结加正偏时，从发射区将有大量的电子向基区扩散，形成的电流为IEN。与PN结中的情况相同。
从基区向发射区也有空穴的扩散运动，但其数量小，形成的电流为IEP。这是因为发射区的掺杂浓度远大于基区的掺杂浓度。
进入基区的电子流因基区的空穴浓度低，被复合的机会较少。又因基区很薄，在集电结反偏电压的作用下，电子在基区停留的时间很短，很快就运动到了集电结的边上，进入集电结的结电场区域，被集电极所收集，形成集电极电流ICN。在基区被复合的电子形成的电流是 IBN。

## Slide 7: 另外因集电结反偏，使集电结区的少子形成漂移电流ICBO。于是可得如下电流关系式:
IE= IEN+ IEP 且有IEN>>IEP
IEN=ICN+ IBN 且有IEN>> IBN ，ICN>>IBN
IC=ICN+ ICBO
IB=IEP+ IBN－ICBO
IE=IEP+IEN=IEP+ICN+IBN
=(ICN+ICBO)+(IBN+IEP－ICBO)
IE =IC+IB

## Slide 8: 1.3.2 双极型半导体三极管的伏安特性
这里，B表示输入电极，C表示输出电极，E表示公共电极。所以这两条曲线是共发射极接法的特性曲线。
iB是输入电流，vBE是输入电压，加在B、E两电极之间。
iC是输出电流，vCE是输出电压，从C、E
两电极取出。
输入特性曲线—— iB=f(vBE) vCE=const
输出特性曲线—— iC=f(vCE) iB=const
本节介绍共发射极接法三极管的特性曲线，即

## Slide 9
共发射极接法的供电电路和电压-电流关系如图02.04所示。
图02.04 共发射极接法的电压-电流关系

## Slide 10
简单地看，输入特性曲线类似于发射结的伏安特性曲线，现讨论iB和vBE之间的函数关系。因为有集电结电压的影响，它与一个单独的PN结的伏安特性曲线不同。 为了排除vCE的影响，在讨论输入特性曲线时，应使vCE=const(常数)。
(1) 输入特性曲线
vCE的影响，可以用三极管的内部反馈作用解释，即vCE对iB的影响 。

## Slide 11
共发射极接法的输入特性曲线见图02.05。其
中vCE=0V的那一条相当于发射结的正向特性曲线。
当vCE≥1V时， vCB= vCE - vBE>0，集电结已进入反
偏状态，开始收集电子，且基区复合减少， IC / IB
增大，特性曲线将向右稍微移动一些。但vCE再增
加时，曲线右移很不明
显。曲线的右移是三极
管内部反馈所致，右移
不明显说明内部反馈很
小。输入特性曲线的分
区：①死区
②非线性区 图02.05 共射接法输入特性曲线
③线性区

## Slide 12: (2)输出特性曲线
共发射极接法的输出特性曲线如图02.06所示，它是以
iB为参变量的一族特性曲线。现以其中任何一条加以说明:
a. 当vCE=0 V时，因集电极无收集作用，iC=0。
b. 当vCE稍增大时，发射结虽处于正向电压之下，但集电结反偏电压很小，如
vCE< 1 V
vBE=0.7 V
vCB= vCE- vBE= <0.7 V
集电区收集电子的能力
很弱，iC主要由vCE决定。
图
02.06 共发射极接法输出特性曲线

## Slide 13
c. 当vCE增加到使集电结反偏电压较大时，如
vCE ≥1 V
vBE ≥0.7 V
运动到集电结的电子
基本上都可以被集电
区收集，此后vCE再增
加，电流也没有明显
的增加，特性曲线进
入与vCE轴基本平行的
区域 (这与输入特性曲
线随vCE增大而右移的 图02.06 共发射极接法输出特性曲线
原因是一致的) 。（动画2-2）

## Slide 14
输出特性曲线可以分为三个区域:
饱和区——iC受vCE显著控制的区域，该区域内vCE的
数值较小，一般vCE＜0.7 V(硅管)。此时
发射结正偏，集电结正偏或反偏电压很小。
截止区——iC接近零的区域，相当iB=0的曲线的下方。
此时，发射结反偏，集电结反偏。
放大区——iC平行于vCE轴的区域，
曲线基本平行等距。 此时，发
射结正偏，集电结反偏，电压大于
0.7 V左右(硅管) 。
临界饱和

## Slide 15: 1.3.3 半导体三极管的参数
半导体三极管的参数分为三大类:
直流参数
交流参数
极限参数
(1)直流参数
①直流电流放大系数
1.共发射极直流电流放大系数
=（IC－ICEO）/IB≈IC / IB  vCE=const

## Slide 16
在放大区基本不变。在共发射极输出特性
曲线上，通过垂直于X轴的直线(vCE=const)来求
取IC / IB ，如图02.07所示。在IC较小时和IC较大
时， 会有所减小，这一关系见图02.08。
图02.08 值与IC的关系
图 02.07 在输出特性曲线上决定

## Slide 17
2.共基极直流电流放大系数
=（IC－ICBO）/IE≈IC/IE
显然 与 之间有如下关系:
= IC/IE= IB/1+ IB= /1+ 

## Slide 18
②极间反向电流
1.集电极基极间反向饱和电流ICBO
ICBO的下标CB代表集电极和基极，O是
Open的字头，代表第三个电极E开路。它相当于
集电结的反向饱和电流。
2.集电极发射极间的反向饱和电流ICEO
ICEO和ICBO有如下关系
ICEO=（1+ ）ICBO
相当基极开路时，集电极和发射极间的反向
饱和电流，即输出特性曲线IB=0那条曲线所对应
的Y坐标的数值。如图02.09所示。

## Slide 19
图02.09 ICEO在输出特性曲线上的位置

## Slide 20
(2)交流参数
①交流电流放大系数
1.共发射极交流电流放大系数
=IC/IBvCE=const
在放大区 值基本不变，可在共射接法输出
特性曲线上，通过垂
直于X 轴的直线求取
IC/IB。或在图02.
08上通过求某一点的
斜率得到。具体方
法如图02.10所示。
图02.10 在输出特性曲线上求β

## Slide 21
2.共基极交流电流放大系数α
α=IC/IE VCB=const
当ICBO和ICEO很小时，≈、≈，可以不加区分。
②特征频率fT
三极管的值不仅与工作电流有关，而且与
工作频率有关。由于结电容的影响，当信号频率增加时，三极管的将会下降。当下降到1时所对应的频率称为特征频率，用fT表示。

## Slide 22: (3)极限参数 ①集电极最大允许电流ICM
如图02.08所示，当集电极电流增加时， 就
要下降，当值下降到线性放大区值的70～30％
时，所对应的集电极电流称为集电极最大允许电
流ICM。至于值下降多少，不同型号的三极管，
不同的厂家的规定有
所差别。可见，当
IC＞ICM时，并不表
示三极管会损坏。
图02.08 值与IC的关系

## Slide 23: ②集电极最大允许功率损耗PCM
集电极电流通过集电结时所产生的功耗，
PCM= ICVCB≈ICVCE，
因发射结正偏，呈低阻，所以功耗主要集中
在集电结上。在计算时往往用VCE取代VCB。

## Slide 24: ③反向击穿电压
反向击穿电压表示三极管电极间承受反向电
压的能力，其测试时的原理电路如图02.11所示。
图02.11 三极管击穿电压的测试电路

## Slide 25
1.V(BR)CBO——发射极开路时的集电结击穿电压。
下标BR代表击穿之意，是Breakdown的字头，CB
代表集电极和基极，O代表第三个电极E开路。
2.V(BR) EBO——集电极开路时发射结的击穿电压。
3.V(BR)CEO——基极开路时集电极和发射极间的
击穿电压。
对于V(BR)CER表示BE间接有电阻，V(BR)CES表示BE间是短路的。几个击穿电压在大小上有如下关系 V(BR)CBO≈V(BR)CES＞V(BR)CER＞V(BR)CEO＞V(BR) EBO

## Slide 26
由PCM、 ICM和V(BR)CEO在输出特性曲线上可以确定过损耗区、过电流区和击穿区，见图02.12。
图02.12 输出特性曲线上的过损耗区和击穿区

## Slide 27
开关时间
ton---由截止到饱和导通的时间
toff---由饱和导通到截止的时间
toff ﹥ ton

## Slide 28: 半导体三极管图片

## Slide 29: 半导体三极管图片