## Slide 1: 1.4 场效应管
1.4.1 结型场效应管
1.4.2 绝缘栅型场效应管
1.4.3 主要参数
1.4.4 MOS管使用注意事项
1.4.5 双极型和场效应型三极管的比较

## Slide 2
场效应半导体三极管是仅由一种载流子参与导电的半导体器件，是一种用输入电压控制输出电流的的半导体器件。从参与导电的载流子来划分，它有电子作为载流子的N沟道器件和空穴作为载流子的P沟道器件。
从场效应三极管的结构来划分，它有两大类。
1.结型场效应三极管JFET
(Junction type Field Effect Transister)
2.绝缘栅型场效应三极管IGFET
( Insulated Gate Field Effect Transister)
IGFET也称金属氧化物半导体三极管MOSFET
（Metal Oxide Semiconductor FET）

## Slide 3
1.4.1 结型场效应管
(1) 结型场效应三极管的结构
动画2-8
D(Drain)为漏极，相当c；
G(Gate)为栅极，相当b；
S(Source)为源极，相当e。

## Slide 4
(2) 结型场效应管的工作原理
（工作在反偏）
① 栅源电压对沟道的控制作用
当VGS=0时，在漏、源之间加有一定电压时，在漏源间将形成多子的漂移运动，产生漏极电流。当VGS＜0时，PN结反偏，形成耗尽层，漏源间的沟道将变窄，ID将减小，VGS继续减小，沟道继续变窄，ID继续减小直至为0。当漏极电流为零时所对应的栅源电压VGS称为夹断电压VGS(off)。

## Slide 6
在栅极加有一定的电压，且VGS＞VGS(off)，若漏源电压VDS从零开始增加，则
VGD=VGS-VDS
将随之减小，使靠近漏极处的耗尽层加宽，沟道变窄，当VDS增加到使
VGD=VGS-VDS=VGS(off)
在紧靠漏极处出现预夹断，当VDS继续增加，漏极处的夹断继续向源极方向生长延长。
② 漏源电压对沟道的控制作用

## Slide 7
动画2-6
动画2-9

## Slide 8
N沟道增强型MOSFET
的结构示意图和符号见图
02.13。其中：
D(Drain)为漏极，相当c；
G(Gate)为栅极，相当b；
S(Source)为源极，相当e。
图02.13 N沟道增强型
MOSFET结构示意图（动画2-3）
1.4.2 绝缘栅型场效应管
绝缘栅型场效应三极管MOSFET( Metal Oxide
Semiconductor FET)。分为
增强型  N沟道、P沟道
耗尽型  N沟道、P沟道

## Slide 9
一个是漏极D，一个是源极S。在源极和漏极之间的
绝缘层上镀一层金属铝作为栅极G。P型半导体称为
衬底，用符号B表示。
一 结构和工作原理
①结构
根据图02.13， N沟道增强
型MOSFET基本上是一种左右对称的拓扑结构，它是在P型半导体上生成一层SiO2 薄膜绝缘层，然后用光刻工艺扩散两个高掺杂的N型区，从N型区引出电极，

## Slide 10
当栅极加有电压时，若
0＜VGS＜VGS(th)时，通过栅极和
衬底间的电容作用，将靠近栅极
下方的P型半导体中的空穴向下
方排斥，出现了一薄层负离子的
耗尽层。耗尽层中的少子将向表
层运动，但数量有限，不足以形
成沟道，将漏极和源极沟通，所以不可能以形成漏极电流ID。
②工作原理
1．栅源电压VGS的控制作用
当VGS=0V时，漏源之间相当两个背靠背的 二极管，在D、S之间加上电压不会在D、S间形成电流。

## Slide 11
VGS对漏极电流的控制关系可用
ID=f(VGS)VDS=const
这一曲线描述，称为转移特性曲线，见图02.14。
进一步增加VGS，当VGS＞VGS(th)
时（ VGS(th) 称为开启电压)，由于此
时的栅极电压已经比较强，在靠近
栅极下方的P型半导体表层中聚集较
多的电子，可以形成沟道，将漏极
和源极沟通。如果此时加有漏源电
压，就可以形成漏极电流ID。在栅
极下方形成的导电沟道中的电子，
因与P型半导体的载流子空穴极性
相反，故称为反型层。 (动画2-4）
随着VGS的继续增加，ID将不断增加。在VGS=0V时ID=0，只有当VGS＞VGS(th)后才会出现漏极电流，这种MOS管称为
增强型MOS管。

## Slide 12
图02.14 VGS对漏极电流的控制特性——转移特性曲线
转移特性曲线的斜率gm的大小反映了栅源电压
对漏极电流的控制作用。 gm 的量纲为mA/V，所以
gm也称为跨导。跨导的定义式如下
gm=ID/VGS VDS=const (单位mS)
ID=f(VGS)VDS=const
二 伏安特性

## Slide 13: 2．漏源电压VDS对漏极电流ID的控制作用
当VGS＞VGS(th)，且固定为某一值时，来分析漏源电压VDS对漏极电流ID的影响。VDS的不同变化对沟道的影响如图02.15所示。根据此图可以有如下关系
VDS=VDG＋VGS
=－VGD＋VGS
VGD=VGS－VDS
当VDS为0或较小时，沟道分布如图02.15(a)，此时VDS 基本均匀降落在沟道中，沟道呈斜线分布。
图02.15(a) 漏源电压VDS对沟道的影响
(动画2-5)

## Slide 14
当VDS为0或较小时，沟道分布
如图02.15(a)，此时VDS 基本均匀降落在沟道中，沟道
呈斜线分布。
当VDS增加时，沟道如图02.15(b)所示。这相当于VDS增加使漏极处沟道缩减到刚刚开启的情况，称为预夹断。
当VDS再增加时，沟道如图02.15(c)所示。
此时预夹断区域加长，伸向S极。 VDS增加的部分基本
降落在随之加长的夹断沟道上， ID基本趋于不变。
当VGS＞VGS(th)，且固定为某一值时， VDS对ID的影响，
即ID=f(VDS)VGS=const这一关系曲线如图02.16所示。这
一曲线称为漏极输出特性曲线。

## Slide 15
图02.16 漏极输出特性曲线
ID=f(VDS)VGS=const

## Slide 16: N沟道耗尽型MOSFET管
当VGS＞0时，将使ID进一步增加。VGS＜0时，随着VGS的减小漏极电流逐渐减小，直至ID=0。对应ID=0的VGS称为夹断电压，用符号VGS(off)表示，有时也用VP表示。N沟道耗尽型MOSFET的转移特性曲线如图02.17(b)所示。
N沟道耗尽型MOSFET的结构和符号如图
02.17(a)所示，它是在栅极下方的SiO2绝缘层中掺入了大量的金属正离子。所以当VGS=0时，这些正离子已经在感应出反型层，在漏源之间形成了沟道。于是只要有漏源电压，就有漏极电流存在。

## Slide 17
(a) 结构示意图 (b) 转移特性曲线
图02.17 N沟道耗尽型MOSFET的结构
和转移特性曲线

## Slide 18: P沟道耗尽型MOSFET
P沟道MOSFET的工作原理与N沟道
MOSFET完全相同，只不过导电的载流
子不同，供电电压极性不同而已。这如
同双极型三极管有NPN型和PNP型一样。

## Slide 19: 1.4.3 主要参数和型号
(1) 场效应三极管的参数
① 开启电压VGS(th) (或VT)
开启电压是MOS增强型管的参数，栅源电压小于
开启电压的绝对值, 场效应管不能导通。
② 夹断电压VGS(off) (或VP)
夹断电压是耗尽型FET的参数，当VGS=VGS(off) 时,漏极电流为零。
③ 饱和漏极电流IDSS
耗尽型场效应三极管, 当VGS=0时所对应的漏极电流。

## Slide 20
④ 输入电阻RGS
场效应三极管的栅源输入电阻的典型值，对于结型场效应三极管，反偏时RGS约大于107Ω，对于绝缘栅型场效应三极管, RGS约是109～1015Ω。
⑤ 低频跨导gm
低频跨导反映了栅压对漏极电流的控制作用，
这一点与电子管的控制作用相似。gm可以在转 移特性曲线上求取，单位是mS(毫西门子)。
⑥ 最大漏极功耗PDM
最大漏极功耗可由PDM= VDS ID决定，与双极型三极管的PCM相当。

## Slide 21: (2) 场效应三极管的型号
场效应三极管的型号, 现行有两种命名方法。其
一是与双极型三极管相同，第三位字母J代表结型场
效应管，O代表绝缘栅场效应管。第二位字母代表
材料，D是P型硅，反型层是N沟道；C是N型硅P沟
道。例如,3DJ6D是结型N沟道场效应三极管，3DO6C
是绝缘栅型N沟道场效应三极管。
第二种命名方法是CS××#，CS代表场效应管，××以数字代表型号的序号，#用字母代表同一型号中的不同规格。例如CS14A、CS45G等。

## Slide 22
几种常用的场效应三极管的主要参数见表02.02。
表02.02 场效应三极管的参数

## Slide 23: 2.2.5 双极型和场效应型三极管的比较
极型三极管 场效应三极管
结构 NPN型 结型耗尽型 N沟道 P沟道
PNP型 绝缘栅增强型 N沟道 P沟道
绝缘栅耗尽型 N沟道 P沟道
C、E一般不可倒置使用 D、S一般可倒置使用
载流子 多子扩散、少子漂移 多子漂移
输入量 电流输入 电压输入
控制 电流控制电流源 电压控制电流源
噪声 较大 较小
温度特性 受温度影响较大 较小，并有零温度系数点
输入电阻 几十到几千欧姆 几兆欧姆以上
静电影响 不受静电影响 易受静电影响
集成工艺 不易大规模集成 适宜大规模和超大规模集成