## Slide 1
6.2 串联型集成稳压电路
6.2.1 集成稳压电路的主要参数
6.2.2 串联型集成稳压电路的工作原理
6.2.3 串联型集成稳压器简介

## Slide 2
6.2.1 集成稳压电路的主要参数
特性参数
质量参数

## Slide 3
1. 特性参数
输出电压
输出电流

## Slide 4
2. 质量参数
反映稳压电路性能的参数
稳压系数
输出电阻
温度系数
纹波抑制比

## Slide 5
引起输出电压变化的原因是负载电流的变化和输入电压的变化，参见图6.1。
引起输出电压不稳定的原因
  负载电流的变化会
  在整流电源的内阻上产生电压降，
  从而使输入电压发生变化。
  图6.1稳压电源方框图
即

## Slide 6
稳压电路的技术指标
用稳压电路的技术指标去衡量稳压电路性能的高低。 VI和 IO引起的 VO可用下式表示
(1)输入调整因数

## Slide 7
    (2)输出电阻
（3）温度系数
（5）纹波抑制比
（4）稳压系数

## Slide 8
6.2.2 串联型稳压电路的工作原理
稳压二极管的缺点是工作电流较小，稳定电压值不能连续调节。线性串联型稳压电源的工作电流较大，输出电压一般可连续调节，稳压性能优越。目前这种稳压电源已经制成单片集成电路，广泛应用在各种电子仪器和电子电路之中。线性串联型稳压电源的缺点是损耗较大，效率低。
线性串联型稳压电路的工作原理
稳压电路的保护环节

## Slide 9
(1) 线性串联型稳压电源的构成
线性串联稳压电源的工作原理可用图6.3来说明。
显然，VO =VI-VR，当VI增加时，R 受控制而增加，使VR增加，从而在一定程度上抵消了VI增加对输出电压的影响。若负载电流IL增加，R受控制而减小，使VR减小，从而在一定程度上抵消了因IL增加，使VI减小，对输出电压减小的影响。
图6.3 串联稳压电源
示意图
图6.3 串联稳压电源
示意图

## Slide 10
在实际电路中，可变电阻R是用一个三极管来替代的，控制基极电位，从而就控制了三极管的管压降VCE，VCE相当于VR。要想输出电压稳定，必须按电压负反馈电路的模式来构成串联型稳压电路。典型的串联型稳压电路如图6.4所示。它由调整管、放大环节、比较环节、基准电压源几个部分组成。
图6.4 串联型稳压电路方框图

## Slide 12
(2) 线性串联型稳压电源的工作原理
根据图6.4分两种情况来加以讨论。
1．输入电压变化，
负载电流保持不变
输入电压VI的增加，必然会使输出电压VO有所增加，输出电压经过取样电路取出一部分信号Vf与基准源电压VREF比较，获得误差信号ΔV。误差信号经放大后，用VO1去控制调整管的管压降VCE增加，从而抵消输入电压增加的影响。
VI↑→VO↑→Vf↑→VO1↓→VCE↑→VO↓

## Slide 13
（动画16-2）
2．负载电流变化，输入电压保持不变
负载电流IL的增加，输出电压VO必然有所下降，经过取样电路取出一部分信号Vf与基准源电压VREF比较，获得的误差信号使VO1增加，从而使调整管的管压降VCE下降，从而抵消因IL增加，使输入电压减小的影响。
IL↑→VO↓→Vf↓→VO1↑→VCE↓→VO↑
3.输出电压调节范围的计算
根据图6.4可知
Vf≈VREF
调节R2显然可以改变输出电压。
（动画16-1）

## Slide 14
6.2.3 三端集成稳压器简介
(1)概述
将串联稳压电源和保护电路集成在一起就是集成稳压器。早期的集成稳压器外引线较多，现在的集成稳压器只有三个：输入端、输出端和公共端，称为三端集成稳压器。它的电路符号见图16.07，外形如图16.08所示。
图16.07 集成稳压器符号
要特别注意，不同型号，不同封装的集成稳压器，它们三个电极的位置是不同的，要查手册确定。
图16.08 外形图
照片

## Slide 15
(2) 线性三端集成稳压器的分类
三端集成稳压器有如下几种：
    1.三端固定正输出集成稳压器，国标型号为CW78--/CW78M--/CW78L--
    2.三端固定负输出集成稳压器，国标型号为CW79--/CW79M--/CW79L--
    3.三端可调正输出集成稳压器，国标型号为CW117--/CW117M--/CW117L-
    CW217--/CW217M--/CW217L--
    CW317--/CW317M--/CW317L--
    4.三端可调负输出集成稳压器，国标型号为CW137--/CW137M--/CW137L-
    CW237--/CW237M--CW237L--
    CW337--/CW337M--/CW337L--
    5.三端低压差集成稳压器
    6. 大电流三端集成稳压器
以上1---为军品级；2---为工业品级；3---为民品级。
军品级为金属外壳或陶瓷封装，工作温度范围-55℃～150℃；
工业品级为金属外壳或陶瓷封装，工作温度范围-25℃～150℃；
民品级多为塑料封装，工作温度范围0℃～125℃。