## Slide 1
8.2.1 编码器
8.2.2 译码器
8.2.3 数据分配器和数据选择器
8.2.4 数值比较器
8.2.5 加法器
8.2 常用组合逻辑电路

## Slide 2
8.2.1 编码器
1.普通编码器
编码：赋予二进制代码特定含义的过程。
如：8421BCD码中用1000表示数字8
如：ASCII码中用100 0001表示字母A等
编码器：具有编码功能的逻辑电路。
编码器的逻辑功能：能将每一组输入信息变换为相应二进制的代码输出。

## Slide 3
编码器框图

## Slide 4
二进制编码器结构框图

## Slide 5
编码器的分类：
普通编码器：任何时候只允许一个编码输入信号有效，否则输出就会发生混乱。
优先编码器：允许同时输入两个以上的有效编码信号。当同时输入几个有效编码信号时，优先编码器能按预先设定的优先级别，只对其中优先权最高的一个进行编码。
普通编码器
优先编码器

## Slide 6: 键盘输入8421BCD码编码器逻辑图
十个按键
输出代码
控制使能标志

## Slide 8: （2）功能表
 | 输 入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  |  | 
S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | A | B | C | D | GS | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
该编码器为输入低电平有效

## Slide 9: 2. 优先编码器
提出：
如果有两个或更多输入信号有效，将会出现输出混乱。
必须根据轻重缓急，规定好这些外设允许操作的先后次序，即优先级别。
识别多个编码请求信号的优先级别，并进行相应编码的逻辑部件称为优先编码器。

## Slide 10: 集成优先编码器74148逻辑图
8个信号输入端0～7
1个使能输入端EI
3个编码输出端
A2～A0
1个编码器工作状态标志
1个输出使能标志

## Slide 11: （2）优先编码器74148的示意框图、引脚图
引脚图
示意框图

## Slide 12: (3)优先编码器74148的逻辑功能表
输 入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  |  | 
EI | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | A2 | A1 | A0 | GS | EO | 
H | × | × | × | × | × | × | × | × | H | H | H | H | H | 
L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L | 
L | × | × | × | × | × | × | × | L | L | L | L | L | H | 
L | × | × | × | × | × | × | L | H | L | L | H | L | H | 
L | × | × | × | × | × | L | H | H | L | H | L | L | H | 
L | × | × | × | × | L | H | H | H | L | H | H | L | H | 
L | × | × | × | L | H | H | H | H | H | L | L | L | H | 
L | × | × | L | H | H | H | H | H | H | L | H | L | H | 
L | × | L | H | H | H | H | H | H | H | H | L | L | H | 
L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L | H | 
EI=1，电路不工作，GS = EO =1，
A2 A1 A0 =111
EI=0，电路工作，无有效低电平输入，
A2 A1 A0 =111， GS = 1，EO=0 ；
EI=0，电路工作，输入0~7分别有低电平输入时，
A2 A1 A0为0~7的编码输出，GS =0 ， EO =1。

## Slide 13
2. 译码器
译码：
译码器的分类：
唯一地址译码器
代码变换器
将一系列代码转换成与之对应的有效信号。
将一种代码转换成另一种代码。
二进制译码器
二-十进制译码器
显示译码器
常见的唯一地址译码器：
译码是编码的逆过程，即将某个二进制码翻译成特定的信号，即电路的某种状态。
译码器：
具有译码功能的逻辑电路称为译码器。

## Slide 14: 1. 二进制译码器
当使能输入端EI为有效电平时，对应每一组输入代码，只有其中一个输出端为有效电平，其余输出端则为相反电平。
n 个输入端
1个使能输入端EI
2n个输出端

## Slide 15
74138集成译码器
3个输入端
3个控制端
8个输出端

## Slide 16: 74138集成译码器功表能
输 入 |  |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  |  |  |  | 
G1 | G2A | G2B | C | B | A | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7
× | H | × | × | × | × | H | H | H | H | H | H | H | H
× | X | H | × | × | × | H | H | H | H | H | H | H | H
L | × | × | × | × | × | H | H | H | H | H | H | H | H
H | L | L | L | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H
H | L | L | L | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H
H | L | L | L | H | L | H | H | L | H | H | H | H | H
H | L | L | L | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H
H | L | L | H | L | L | H | H | H | H | L | H | H | H
H | L | L | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | H
H | L | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H
H | L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L
一个3线–8线译码器能产生三变量函数的全部最小项。
基于这一点用该器件能够方便地实现三变量逻辑函数。

## Slide 17: 74138的应用举例
例1 用74138组成脉冲信号变换电路.

## Slide 18
2. 二 – 十进制译码器7442
功能：将8421BCD码译成为10个状态输出。
4个输入端
10个输出端

## Slide 19: 功 能 表
十进 制数 | BCD输入 |  |  |  | 输 出 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | A3 | A2 | A1 | A0 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9
0 | L | L | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H
1 | L | L | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H | H | H
2 | L | L | H | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H | H
3 | L | L | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H | H
4 | L | H | L | L | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H
5 | L | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H
6 | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | H | H
7 | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L | H | H
8 | H | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | L | H
9 | H | L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L
对于BCD代码以外的伪码（1010～1111这6个代码）Y0 ～Y9 均无低电平信号产生。

## Slide 20
3. 显示译码器
b
c
d
f
e
（1）最常用的显示器有：半导体发光二极管和液晶显示器。
共阳极显示器
共阴极显示器
显示器分段布局图
a
g

## Slide 21
a
b
c
d
f
g
a b c d e f g
1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0 1
e

共阴极显示器

## Slide 24: 集成七段显示译码器
输出高电平有效
输出低电平有效
CMOS七段显示译码器74HC4511逻辑符号

## Slide 27
8.2.3 数据分配器和数据选择器
1. 数据分配器
相当于有多个输出的单刀多掷开关，将从一个数据源来的数据分时送到多个不同的通道上去的逻辑电路。
数据分配器示意图

## Slide 29
2. 数据选择器
数据选择：在通道选择信号的作用下，将多个通道的数据分时传送到公共的数据通道上去的。
数据选择器：是指能实现数据选择功能的逻辑电路。它的作用相当于多个输入的单刀多掷开关，又称“多路开关” 。

## Slide 30
2. 集成电路数据选择器
8 路数据输入端
3 个地址输入端
1个使能输入端
2个互补输出端
74LS151的逻辑图

## Slide 31
D7
W
Y
EN
74LS151
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
C
B
A
74LS151功能框图
74LS151引脚图

## Slide 32: 74LS151的功能表
输 入 |  |  |  | 输 出 | 
使 能 | 选 择 |  |  | Y | W
EN | C | B | A |  | 
H | X | X | X | L | H
L | L | L | L | D0 | 
L | L | L | H | D1 | 
L | L | H | L | D2 | 
L | L | H | H | D3 | 
L | H | L | L | D4 | 
L | H | L | H | D5 | 
L | H | H | L | D6 | 
L | H | H | H | D7 | 
当EN=0时，Y的表达式为:
当EN=1时，Y=1 。 无效输出 。

## Slide 33: 举例：数据选择器的应用
数据选择器的扩展:
位的扩展
二位八选一的连接方法

## Slide 34
字的扩展:
16选1数据选择器：
数据输入端：16路
通道地址码：4位
16选1数据选择器

## Slide 35
数据选择器组成逻辑函数产生器
当EN=0时：输出Y的表达式为:
控制Di，就可得到不同的逻辑函数。
D7
W
Y
EN
74LS151
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
C
B
A
0
a、将函数变换成最小项表达式
b、将使能端EN接低电平
c、地址信号C、B、A作为函数的输入变量
d、数据输入D0～D7作为控制信号
组成函数产生器的一般步骤

## Slide 36
例4.3.1 试用8选1数据选择器74LS151产生逻辑函数
L = m3D3+ m5D5+ m6D6+ m7D7
D3=D5=D6=D7=1
D0=D1=D2=D4=0
解：
将逻辑函数化为最小项表达式：
74151的输出即为逻辑函数L
即

## Slide 37
8.2.4 数值比较器
输 入 |  |  | 输 出 |  | 
A |  | B | FA>B | FA<B | FA=B
0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
0 | 1 |  | 0 | 1 | 0
1 | 0 |  | 1 | 0 | 0
1 | 1 |  | 0 | 0 | 1
表4.4.13 1位比较器真值表
1. 1位数值比较器
将两个1位二进制数A、B进行比较（设计）
数值比较器就是对两数A、B进行比较，以判断其大小的逻辑电路。
真值表
逻辑表达式
逻辑图
1位数值比较器的逻辑图

## Slide 38
多位数值比较器的设计原则
先从高位比起,高位不等时，数值的大小由高位确定。
若高位相等,则再比较低位数,比较结果由低位的比较结果决定。

## Slide 39: 2. 集成4位数值比较器
74x85
74x85的引脚图
（1）74x85四位数值比较器的功能
74x85比较器不仅能比较两个4位二进制数的大小，还能接受其它芯片比较结果的输出。
74x85的示意框图

## Slide 40: 4 位数值比较器74LS85功能表
输 入 |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  | 
A3 B3 | A2 B2 | A1 B1 | A0 B0 | IA>B | IA<B | IA=B | FA>B | FA<B | FA=B
A3 > B3 | × | × | × | × | × | × | H | L | L
A3 < B3 | × | × | × | × | × | × | L | H | L
A3 = B3 | A2 > B2 | × | × | × | × | × | H | L | L
A3 = B3 | A2 < B2 | × | × | × | × | × | L | H | L
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 > B1 | × | × | × | × | H | L | L
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 < B1 | × | × | × | × | L | H | L
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 > B0 | × | × | × | H | L | L
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 < B0 | × | × | × | L | H | L
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | L | H | L | L | H | L
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | L | L | H | L | L | H
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | H | L | L | H | L | L

## Slide 41
用两片7485组成8位数值比较器（串联扩展方式）。
低位片
高位片
低四位
高四位
输出
在位数较多且要满足一定的速度要求时采取并联方式，它比串联扩展方式工作速度快。
（2）数值比较器的位数扩展

## Slide 42
8.2.5 加法器
1. 1位加法器
1 1 0 1
1 0 0 1
+
0
1
1
0
1
0
0
1
1
两个二进制数相加时，有两种情况：一种不考虑低位来的进位，另一种考虑低位来的进位。加法器也因此分为半加器和全加器。
半加器
全加器
两个4 位二进制数相加的过程:

## Slide 43
(1) 半加器（Half Adder）
不考虑低位进位，将两个1位二进制数A、B相加的器件。
半加器的真值表
逻辑表达式
逻辑图
1
0
0
0
C
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
S
B
A
表4.5.1 半加器的真值表
C = AB

## Slide 44
(2) 全加器（Full Adder）
全加器的真值表
逻辑表达式
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Ci
Si
Ci-1
Bi
Ai
全加器真值表
全加器能进行加数、被加数和低位来的进位信号相加，并根据求和结果给出该位的进位信号。

## Slide 45
全加器的真值表
逻辑表达式
逻辑图（用与或非门实现）
采用包围0的方法进行化简得 ：
逻辑图

## Slide 46
用少的门实现加法器
全加器的真值表
逻辑表达式
逻辑图

## Slide 47
两个半加器构成一个全加器：

## Slide 48: 2. 多位数加法器
1.串行进位加法器----采用四个1位全加器组成
如何实现两个四位二进制数相加？
A3 A2 A1 A0 + B3 B2 B1 B0 =?
低位的进位信号送给邻近高位作为输入信号，任一位的加法运算必须在低一位的运算完成之后才能进行。
串行进位加法器运算速度不高。

## Slide 49
进位输入是由专门的“进位门”综合所有低位的加数、被加数及最低位进入输入后来提供。
该电路能使每位的进位直接由加数和被加数直接产生，而无需等待与低位的进位信号，称之为“快速加法器”或”超前进位加法器”。
(2) 超前进位加法器

## Slide 50
定义两个中间变量Gi和Pi ：
Si= Pi ⊕ Ci-1
Ci= Gi＋Pi Ci-1
Gi= AiBi
Pi= Ai⊕Bi
……产生变量
……传输变量

## Slide 51
进位信号的产生：
Si= Pi ⊕Ci-1
Ci= Gi＋Pi Ci-1
C0= G0+P0 C-1
C1= G1+P1 C0= G1+P1 G0+ P1P0 C-1
C2= G2+P2 C1= G2+P2 G1+ P2 P1 G0+ P2 P1 P0C-1
C3= G3+P3 C2= G3+P3 G2+ P3 P2 G1+ P3P2 P1G0
+ P3P2 P1 P0C-1

## Slide 54: 超前进位集成4位加法器74LS283

## Slide 55
74LS283逻辑框图
74LS283引脚图

## Slide 56: 超前进位加法器74LS283的应用
例1 用两片74LS283构成一个8位二进制数加法器。
在片内是超前进位，而片与片之间是串行进位。

## Slide 57
8421码输入
余3码输出
1
1
0
0
例2. 用74283构成将8421BCD码转换为余3码的码制转换电路 。
8421码
余3码
0000
0001
0010
0011
0100
0101


+0011
+0011
+0011
CO

## Slide 58
(3)