## Slide 1: 9.2 时序逻辑电路分析方法
9.2.1 时序逻辑电路的基本概念 9.2.2 时序逻辑电路的分析方法

## Slide 2
9.2.1 时序逻辑电路的模型与分类
概述
逻辑电路可分为 两大类：
1、组合电路：
2、时序电路：
由若干逻辑门组成，电路不具记忆能力。
电路的输出仅仅与当时的输入有关。
存储电路，因而具有记忆能力。
电路的输出不仅与当时的输入有关，而且还与电路原来的状态有关。
时序逻辑电路是数字逻辑电路的重要组成部分。
延迟元件或触发器

## Slide 3
1 . 时序逻辑电路的模型
组合电路
存储电路
Z1
Zj
Y1
Yr
Q1
Qr
X1
Xi
输
入
信
号
输
出
信
号
存
储
电
路
的
输
入
输
出
状
态
逻辑电路中存在反馈，时序电路的输出由
电路的输入和电路原来的状态共同决定。

## Slide 4: 逻辑关系方程：
X(X1，…Xi)
Q(Q1，…Qr)
Y(Y1，…Yr)
Z(Z1，…Zj)
Z＝F1(X，Qn) 输出方程
Y＝F2(X，Qn) 驱动方程
Qn+1＝F3(Y，Qn) 状态方程
各信号之间的逻辑关系方程组：

## Slide 5: 2. 时序逻辑电路的分类
1）从控制时序状态的脉冲源来分：
时序电路
同步：
异步：
存储电路里所有触发器有一个统一的时钟源
没有统一的时钟脉冲

## Slide 6: 2） 从输出信号的特点分：
同步时序电路
穆尔型：
米利型：
Z = F1 [ X , Qn]
Z = F1 [Qn]

## Slide 7: 9.2.2 时序逻辑电路的分析方法
时钟方程
触发器的驱动方程
电路输出方程
(1) 列出电路方程
(2) 求电路状态方程
(3) 列出状态转换表或画出状态图和波形图.
将驱动方程代入相应触发器的特性方程，求出电路状态方程。
—— 触发器时钟信号逻辑表达式；
分析步骤:
(4) 根据状态转换表或画出状态图确定逻辑功能.